| 1. Identifikacija snovi/ pripravka in podatki o dobavitelju |
| --- |
| Ime proizvoda A 747 SDS# 450439 Uporaba Motorno olje za dvotaktne motorje. |
| Podatki o dobavitelju: |  |
| Distributer v RS Castrol Slovenija d.o.o. Tel.: +386 (0)1 51 36 200 Bravničarjeva 13 Fax.:+386 (0)1 51 36 250 SI – 1000 Ljubljana Navodilo v primeru zdravstvene ogroženosti: nemudoma se posvetujte z osebnim ali dežurnim zdravnikom, le v primeru življenske ogroženosti pokličite 112. | Proizvajalec Castrol div di BP Italia SpA Tel.: 02 33445.1 Via Anton Cechov, 50/2 20151 Milano Italia Telefon proizvajalca za nujne primere +06 4997 8000 |

| 2. Sestava s podatki o nevarnih sestavinah |
| --- |
| Visoko rafinirano mineralno olje in dodatki z zakonsko zaščitenimi učinki. |
| Kemijsko ime | CAS št. | % | EC št. | Klasifikacija |
| 1-naftalenamin, n-fenil-ar-!1,1,3,3-tetrametilbutil) | 68259-36-9 | 1-5 | 269-527-3 | R52/53 |
| Za popoln tekst zgoraj naštetih R-stavkov glejte poglavje 16. V poglavju 8 so navedene mejne vrednosti izpostavljanja, če so le te na voljo. |

| 3. Ugotovitve o nevarnih lastnostih |
| --- |
| Proizvod po Zkem (Ur. l. RS št. 36/99) ni razvrščen med nevarne pripravke. |
| Fizikalne in kemijske nevarnosti Nevarnost za zdravje ljudi Nevarnost za okolje Učinki in simptomi Oči Koža Vdihavanje Zaužitje | Ni klasificiran kot nevaren. Ni klasificiran kot nevaren. Majhna verjetnost, da je škodljiv za vodne organizme. |
|  | Ni klasificiran kot nevaren. Ni klasificiran kot nevaren. OPOMBA: S proizvodom, razredčenim z bencinom, je potrebno ravnati enako previdno kot z bencinom. Pred mešanjem upoštevajte Varnostni list za bencin. Ni klasificiran kot nevaren. Ni klasificiran kot nevaren. |

| 4. Ukrepi za prvo pomoč |
| --- |
| Stik z očmi | V primeru stika splakujte oči z zadostno količino vode vsaj 15 minut. Takoj poiščite zdravniško pomoč. |
| Stik s kožo | Takoj umijte izpostavljeno kožo z milom in vodo. Slecite onesnažena oblačila in obutev. Pred ponovno uporabo operite oblačila in očistite čevlje. Takoj poiščite zdravniško pomoč. |
| Vdihavanje | V primeru vdihavanja se takoj premaknite na svež zrak. Poiščite zdravniško pomoč, če se pojavijo kakršni koli simptomi. |
| Zaužitje | NE izzivajte bruhanja razen, če so taki napotki medicinskega osebja. Ničesar ne dajajte v usta nezavestni osebi. Če je ponesrečenec pri zavesti, izperite usta z vodo in poiščite zdravniško pomoč. |

| 5. Ukrepi ob požaru |
| --- |
| Sredstva za gašenje |  |
| Primerna | V primeru ognja uporabite vodno meglo, peno, prah ali CO2 gasilne aparate. |
| Neprimerna | Ne uporabljajte vodnega curka. |
| Nevarni razgradni produkti | Ogljikovi oksidi (CO, CO2). |
| Neobičajne nevarnosti ognja/eksplozije | Proizvod po kriterijih zakonodaje ni eksploziven. |
| Zaščita gasilcev | Gasilci naj nosijo primerno dihalno opremo skupaj z opremo za gašenje. |

| 6. Ukrepi ob nezgodnih izpustih |
| --- |
| Osebni varnostni ukrepi | Takoj obvestite osebje za nujne primere. Odstranite odvečno osebje. Uporabljajte primerno zaščitno opremo (poglavje 8) in upoštevajte vsa navodila za gašenje (poglavje 5). |
| Okoljevarstveni ukrepi in postopki čiščenja | Zberite razliti proizvod, če osebje za nujne primere ni dostopno. Ob manjših razlitjih uporabite absorbent (v skrajnem primeru zemljo). Odpadni material zberite v vodotesno posodo s pokrovom. Ob večjih razlitjih le-tega omejite in poskrbite, da proizvod ne pride v vodne sisteme. Zmanjšajte možnost stika proizvoda z zemljo, da preprečite iztekanje v podtalnico. Upoštevajte navodila za odstranjevanje (poglavje 13). |
| Osebna zaščita v primeru večjega razlitja | Uporabite zaščitna očala, kombinezon, škornje in rokavice. |

| 7. Ravnanje z nevarno snovjo/ pripravkom in skladiščenje |
| --- |
| Ravnanje | Po rokovanju s proizvodom si temeljito umijte roke. |
| Skladiščenje | Tesno zaprto posodo hranite na hladnem in dobro zračnem prostoru. |

| 8. Nadzor nad izpostavljenostjo/ varnost in zdravje pri delu |
| --- |
| Mejne vrednosti izpostavljanja Druge delovne mejne vrednosti | Ni podatkov. Zagotovite ventilacijo ali drug tehnični ukrep, da bo koncentracija hlapov pod dovoljeno mejo izpostavitve pri delu. Varnostne prhe in voda za izpiranje oči naj bodo v bližini delovne lokacije. |
| Higienski ukrepi | Po delu s proizvodom si vedno dobro umijte roke z vodo in milom. |
| Osebna zaščitna oprema |  |
| Zaščita dihal | Uporabljajte ustrezno ventilacijo. Primerna ventilacija je dobra industrijska praksa. |
| Zaščita kože in telesa | Nosite primerna zaščitna oblačila, kar je v skladu z dobro industrijsko prakso. |
| Zaščita rok | Nosite primerne zaščitne rokavice, kar je v skladu z dobro industrijsko prakso. |
| Zaščita oči | Uporabljajte zaščitna očala s stransko zaščito. |

| 9. Fizikalne in kemijske lastnosti |
| --- |
| Plamenišče: | 273°C (odprta posoda) |
| Točka tečenja: | - 24°C |
| Barva: | rjava |
| Vonj: | rahel |
| Fizikalno stanje: | tekočina |
| Gostota: | < 1000 kg/m3 (< 1 g/cm3) pri 15°C |
| Topnost: | Netopno v vodi. |
| Viskoznost: | kinematična: 185 mm²/s (185 cSt) pri 40°C kinematična: 21 mm²/s (21 cSt) pri 100°C |

| 10. Obstojnost in reaktivnost |
| --- |
| Nezdružljive snovi Nevarni razgradni produkti | Oksidativna sredstva. Se ne pojavljajo. |

| 11. Toksikološki podatki |
| --- |
| Akutna strupenost | Verjetnost, da bi povzročil kaj več kot predhodno draženje ali rdečico je majhna, če pride do stika z očmi. Verjetnost, da bi škodoval koži v primeru kratkega ali občasnega stika je majhna, daljša ali ponavljajoča izpostavljenost pa lahko povzroči dermatitis. Pri zaužitju v manjših količinah je verjetnost poškodb majhna, večje količine lahko povzročijo slabost in drisko. Pri sobni temperaturi ni verjetno, da bi ta proizvod predstavljal nevarnost za vdihavanje zaradi svoje nizke hlapnosti. Vdihavanje je lahko škodljivo ob izpostavljenosti hlapom, meglici ali dimu, ki nastane pri termičnem razkroju proizvoda. |
| Dolgoročni učinki |  |
| Rakotvornost | Nobena od sestavin, ki se nahaja v proizvodu v količini nad 0.1% ni klasificirana kot rakotvorna po ACGIH, International Agency for Research on Cancer (IARC) ali European Commission (EC). |

| 12. Ekotoksikološki podatki |
| --- |
| Razgradljivost | Postopoma biorazgradljivo. |
| Obstojnost | Razlitja lahko prodrejo v zemljo in povzročijo onesnaženje podtalnice. |
| Bioakumulacija: | Bioakumulacija preko prehranjevalnih verig v okolju za ta proizvod ni pričakovana. |
| Učinki na okolje | Majhna verjetnost, da je škodljiv za vodne organizme. |
| Drugi ekotoksikološki podatki | Razlitje lahko na vodni površini tvori prevleko, ki lahko fizično škodi organizmom. Lahko je otežkočen tudi prehod kisika. |

| 13. Odstranjevanje |
| --- |
| Odstranjevanje/ Podatki o odpadku | Preprečite stik razlitega proizvoda z zemljo in vodnimi sistemi. Posvetujte se z okoljevarstveniki, da določite ali regionalna državna zakonodaja klasificira razlit proizvod kot nevaren odpadek. Uporabljajte samo odobrene načine transporta, reciklaže, obdelave, skladiščenja in odstranjevanja. |

14. Predpisi za transport

Proizvod ni klasificiran kot nevaren za transport (ADR,RID,UN,IMO,IATA/ICAO).

| 15. Zakonsko predpisani podatki/ podatki o predpisih |
| --- |
| Označevanje nevarne snovi |  |
| R-stavki | Proizvod po kriterijih zakonodaje ni klasificiran kot nevaren. |
| Slovenski predpisi | Zakon o kemikalijah (Ur. l. RS, št. 36/99). Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov (Ur. l. RS, št. 101/2002). Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 32/93). Pravilnik o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 45/2000). |

| 16. Drugi podatki |
| --- |
| Pomen R-stavkov iz poglavja 2 Viri za izdelavo slovenskega varnostnega lista | R52/53 Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Razvrščanje in označevanje je bilo izvedeno v skladu z EU direktivo 1999/45/EC. |
| PRETEKLOST |  |
| Datum izdaje | 15.7.2004 |
| Datum prejšnje izdaje | 15.7.2004 |
| Vsi podatki temeljijo na današnjem stanju naših spoznanj. Opisujejo naš proizvod v pogledu varnostnih podatkov, nimajo pa pomena zagotavljanja določenih lastnosti. Proizvod smete uporabljati brez predhodnega posveta z nami le v omenjenih okvirih uporabe. Uporaba tega proizvoda izven predpisanega območja lahko povzroči rizike, ki niso opisani v tem varnostnem listu. Nadaljnje informacije o uporabi in za uporabo proizvoda najdete v tehničnih prospektih. Če ste delodajalec je vaša dolžnost, da z vsebino varnostnega lista seznanite zaposlene in vse, ki bi lahko bili prizadeti ali izpostavljeni nevarnostim opisanim v tem varnostnem listu. Če boste poizvod prodajali tretji stranki, ste dolžni poskrbeti, da bo vsak uporabnik seznanjen z informacijami iz tega varnostnega lista. Z izdajo tega varnostnega lista so vse predhodne izdaje neveljavne. KONEC DOKUMENTA |