| 1. Identifikacija snovi/ pripravka in podatki o dobavitelju |
| --- |
| Ime proizvoda Spray Oil 4 in 1 SDS# 452243 Uporaba Večnamensko sredstvo za podmazovanje in zaščito v spreju. |
| Podatki o dobavitelju: |  |
| Distributer v RS Castrol Slovenija d.o.o. Tel.: +386 (0)1 51 36 200 Bravničarjeva 13 Fax.:+386 (0)1 51 36 250 SI – 1000 Ljubljana Navodilo v primeru zdravstvene ogroženosti: nemudoma se posvetujte z osebnim ali dežurnim zdravnikom, le v primeru življenske ogroženosti pokličite 112. | Proizvajalec Deutsche Castrol Vertriebsgesellschaft mbH Max-Born-STr. 2 Tel.: +49 (0) 40 3594 01 D-22761 Hamburg +49 (0) 40 7519 70 Telefon proizvajalca za nujne primere +49 (0) 30 19240 |

| 2. Sestava s podatki o nevarnih sestavinah |
| --- |
| Pripravek na osnovi butana, propana in kerozina. |
| Kemijsko ime | CAS št. | % | EC št. | Klasifikacija |
| Kerozin - nespecificiran | 64742-47-8 | 50-100 | 265-149-8 | Xn; R65 R66 |
| Za popoln tekst zgoraj naštetih R-stavkov glejte poglavje 16. V poglavju 8 so navedene mejne vrednosti izpostavljanja, če so le te na voljo. |

| 3. Ugotovitve o nevarnih lastnostih |
| --- |
| Proizvod je po Zkem (Ur. l. RS št. 36/99) razvrščen med nevarne pripravke. |
| Fizikalne in kemijske nevarnosti Nevarnost za zdravje ljudi Nevarnost za okolje Učinki in simptomi Oči Koža Vdihavanje Zaužitje | Zelo lahko vnetljivo. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči izsušenost ali razpokanje kože. Vdihavanje hlapov lahko povzroči resne poškodbe živčnega sistema, nezavest ali smrt. Ni klasificiran kot nevaren. |
|  | Ni klasificiran kot nevaren. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči draženje kože ali dermatitis. Vdihavanje hlapov lahko povzroči resne poškodbe živčnega sistema, nezavest ali smrt. Majhna verjetnost poškodbe pljuč pri zaužitju. |

| 4. Ukrepi za prvo pomoč |
| --- |
| Stik z očmi | V primeru stika splakujte oči z zadostno količino vode vsaj 15 minut. Takoj poiščite zdravniško pomoč. |
| Stik s kožo | Takoj umijte izpostavljeno kožo z milom in vodo. Slecite onesnažena oblačila in obutev. Pred ponovno uporabo operite oblačila in očistite čevlje. Takoj poiščite zdravniško pomoč. |
| Vdihavanje | V primeru vdihavanja se takoj premaknite na svež zrak. Poiščite zdravniško pomoč, če se pojavijo kakršni koli simptomi. |
| Zaužitje | NE izzivajte bruhanja razen, če so taki napotki medicinskega osebja. Ničesar ne dajajte v usta nezavestni osebi. Če je ponesrečenec pri zavesti, izperite usta z vodo in poiščite zdravniško pomoč. |

| 5. Ukrepi ob požaru |
| --- |
| Sredstva za gašenje |  |
| Primerna | V primeru ognja uporabite vodno meglo, peno, prah ali CO2 gasilne aparate. |
| Neprimerna | Ne uporabljajte vodnega curka. |
| Nevarni razgradni produkti | Ogljikovi oksidi (CO, CO2). |
| Neobičajne nevarnosti ognja/eksplozije | V prisotnosti vročine ekstremno eksplozivno. |
| Posebni postopki gašenja | Uporabite vodo v obliki razpršila, da ohladite izpostavljen proizvod pred vročino. |
| Nevarnost požara ob prisotnosti različnih substanc | Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi. Hlapi lahko povzročijo izbruh ognja. Hlapi se lahko akumulirajo v nizkih ali zaprtih prostorih, potujejo do vira vžiga in povzročijo izbruh ognja. Iztekanje proizvoda v kanalizacijo lahko povzroči izbruh ognja. |
| Zaščita gasilcev | Gasilci naj nosijo primerno dihalno opremo skupaj z opremo za gašenje. NE GASITE GOREČEGA PROIZVODA Z NEPRIMERNO OPREMO. Umaknite se z mesta požara. V primeru požara evakuirajte območje in odstranite ljudi s področja požara ter stran od oken.6 |

| 6. Ukrepi ob nezgodnih izpustih |
| --- |
| Osebni varnostni ukrepi | Takoj obvestite osebje za nujne primere. Odstranite odvečno osebje. Uporabljajte primerno zaščitno opremo (poglavje 8) in upoštevajte vsa navodila za gašenje (poglavje 5). |
| Okoljevarstveni ukrepi in postopki čiščenja | Zberite razliti proizvod, če osebje za nujne primere ni dostopno. Ob manjših razlitjih uporabite absorbent (v skrajnem primeru zemljo). Odpadni material zberite v vodotesno posodo s pokrovom. Ob večjih razlitjih le-tega omejite in poskrbite, da proizvod ne pride v vodne sisteme. Zmanjšajte možnost stika proizvoda z zemljo, da preprečite iztekanje v podtalnico. Upoštevajte navodila za odstranjevanje (poglavje 13). |
| Osebna zaščita v primeru večjega razlitja | Uporabite zaščitna očala, kombinezon, škornje in rokavice. |

| 7. Ravnanje z nevarno snovjo/ pripravkom in skladiščenje |
| --- |
| Ravnanje | Pazite, da proizvod ne pride v stik s kožo, obleko ali očmi. Po rokovanju s proizvodom si temeljito umijte roke. Ne pršite proizvoda na plamen ali žareč material. Krpe, papir ali drug material za absorbiranje razlitja, kontaminiran z proizvodom, predstavlja nevarnost izbruha ognja, zato je potrebno paziti, da ne pride do akumulacije. Takoj po uporabi proizvod varno odstranite. |
| Skladiščenje | Hranite izven dosega toplote ali virov vžiga. Tesno zaprto posodo hranite na hladnem in dobro zračnem prostoru. Posoda je pod pritiskom, zato jo zaščitite pred soncem oz. pred temperaturo nad 50°C. |

| 8. Nadzor nad izpostavljenostjo/ varnost in zdravje pri delu |
| --- |
| Mejne vrednosti izpostavljanja Kerozin Butan Propan Druge delovne mejne vrednosti | TRGS900 (Nemčija) TWA: 1000 mg/m³ v 8-ih urah. TRGS900 MAK (Nemčija) Mejna vrednost: 9600 mg/m³. Mejna vrednost: 4000 ppm. TWA: 2400 mg/m³ v 8-ih urah. TRGS900 MAK (Nemčija) Mejna vrednost: 7200 mg/m³. Mejna vrednost: 4000 ppm. TWA: 1800 mg/m³ v 8-ih urah. Zagotovite ventilacijo ali drug tehnični ukrep, da bo koncentracija hlapov pod dovoljeno mejo izpostavitve pri delu. Zagotovite, da bodo varnostne prhe in voda za izpiranje oči v bližini delovne lokacije. |
| Higienski ukrepi | Po delu s proizvodom si vedno dobro umijte roke z vodo in milom. |
| Osebna zaščitna oprema |  |
| Zaščita dihal | Uporabljajte ustrezno ventilacijo. Primerna ventilacija je dobra industrijska praksa. |
| Zaščita kože in telesa | Nosite primerna zaščitna oblačila, kar je v skladu z dobro industrijsko prakso. |
| Zaščita rok | Nosite primerne zaščitne rokavice, kar je v skladu z dobro industrijsko prakso. |
| Zaščita oči | Uporabljajte zaščitna očala s stransko zaščito. |

| 9. Fizikalne in kemijske lastnosti |
| --- |
| Plamenišče: | < 0°C (odprta posoda) |
| Eksplozivne lastnosti: | spodnja meja: 0.6% zgornja meja: 10.9% |
| Barva: | rumena |
| Samovžig: | 200°C |
| Vrelišče: | - 44°C |
| Vonj: | značilen |
| Fizikalno stanje: | aerosol |
| Gostota: | 810 kg/m3 (0.81 g/cm3) pri 20°C |
| Topnost: | Netopno v vodi. |

| 10. Obstojnost in reaktivnost |
| --- |
| Pogoji, ki se jim je treba izogniti | Viri vžiga. |
| Nezdružljive snovi | Oksidativna sredstva, kisline, alkalije. |
| Nevarni produkti razkroja | Se ne pojavljajo. |

| 11. Toksikološki podatki |
| --- |
| Akutna strupenost | Verjetnost, da bi povzročil kaj več kot predhodno draženje ali rdečico je majhna, če pride do stika z očmi. Verjetnost, da bi škodoval koži v primeru kratkega ali občasnega stika je majhna, daljša ali ponavljajoča izpostavljenost pa lahko povzroči dermatitis. Nevarnost poškodbe pljuč pri zaužitju. Izpostavljenost visoki koncentraciji proizvoda lahko povzroči zaspanost, omotico, slabost in zamegljenost pred očmi. Izpostavljenost zelo visoki koncentraciji lahko povzroči nezavest. Vdihavanje je lahko škodljivo ob izpostavljenosti hlapom, meglici ali dimu, ki nastane pri termičnem razkroju proizvoda. |
| Dolgoročni učinki |  |
| Rakotvornost | Nobena od sestavin, ki se nahaja v proizvodu v količini nad 0.1% ni klasificirana kot rakotvorna po ACGIH, International Agency for Research on Cancer (IARC) ali European Commission (EC). |

| 12. Ekotoksikološki podatki |
| --- |
| Razgradljivost | Postopoma biorazgradljivo. |
| Obstojnost | Razlitja lahko prodrejo v zemljo in povzročijo onesnaženje podtalnice. |
| Bioakumulacija: | Bioakumulacija preko prehranjevalnih verig v okolju za ta proizvod ni pričakovana. |
| Učinki na okolje | Ni klasificiran kot nevaren. |

| 13. Odstranjevanje |
| --- |
| Odstranjevanje/ Podatki o odpadku Nevaren odpadek | Preprečite stik razlitega proizvoda z zemljo in vodnimi sistemi. Posvetujte se z okoljevarstveniki, da določite ali regionalna državna zakonodaja klasificira razlit proizvod kot nevaren odpadek. Uporabljajte samo odobrene načine transporta, reciklaže, obdelave, skladiščenja in odstranjevanja. Po Pravilniku o ravnanju z odpadki (Ur.l. RS, št. 45/2000) je kvalificiran kot nevaren. Odstranjujte ga v skladu z zakonodajo. |

14. Predpisi za transport

Proizvod je klasificiran kot nevaren za transport (ADR,RID,UN,IMO,IATA/ICAO). Informacije o prevozu UN št. Ime in opis Razred Embalažna skupina Dodatne informacije ADR/RID klasifikacija UN1950 AEROSOLI, vnetljivo 2.1 Ni na voljo. Id. št. nevarnosti: 23 UK koda za nujne primere: Ni na voljo. ADNR klasifikacija UN1950 AEROSOLI, vnetljivo 2 I Niso na voljo. IMDG klasifikacija UN1950 AEROSOLI, vnetljivo 2.1 Ni na voljo. Zasilen načrt: (EmS) 2-13 IATA klasifikacija UN1950 AEROSOLI, vnetljivo 2.1 Ni na voljo. Niso na voljo.

| 15. Zakonsko predpisani podatki/ podatki o predpisih |
| --- |
| Označevanje nevarne snovi |  |
| Simbol Vrsta nevarnosti R-stavki S-stavki | F+ ZELO LAHKO VNETLJIVO R12 Zelo lahko vnetljivo. R66 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. S23 Ne vdihavati plina/dima/hlapov/meglice. S24 Preprečiti stik s kožo. S51 Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih. |
| Slovenski predpisi | Zakon o kemikalijah (Ur. l. RS, št. 36/99). Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov (Ur. l. RS, št. 101/2002). Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 32/93). Pravilnik o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 45/2000). |

| 16. Drugi podatki |
| --- |
| Pomen R-stavkov iz poglavja 2 Viri za izdelavo slovenskega varnostnega lista | R12 Zelo lahko vnetljivo. R65 Zdravju škodljivo: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. R66 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Razvrščanje in označevanje je bilo izvedeno v skladu z EU direktivo 1999/45/EC. |
| PRETEKLOST |  |
| Datum izdaje | 20.12.2004 |
| Datum prejšnje izdaje | 20.12.2004 |
| Vsi podatki temeljijo na današnjem stanju naših spoznanj. Opisujejo naš proizvod v pogledu varnostnih podatkov, nimajo pa pomena zagotavljanja določenih lastnosti. Proizvod smete uporabljati brez predhodnega posveta z nami le v omenjenih okvirih uporabe. Uporaba tega proizvoda izven predpisanega območja lahko povzroči rizike, ki niso opisani v tem varnostnem listu. Nadaljnje informacije o uporabi in za uporabo proizvoda najdete v tehničnih prospektih. Če ste delodajalec je vaša dolžnost, da z vsebino varnostnega lista seznanite zaposlene in vse, ki bi lahko bili prizadeti ali izpostavljeni nevarnostim opisanim v tem varnostnem listu. Če boste poizvod prodajali tretji stranki, ste dolžni poskrbeti, da bo vsak uporabnik seznanjen z informacijami iz tega varnostnega lista. Z izdajo tega varnostnega lista so vse predhodne izdaje neveljavne. KONEC DOKUMENTA |