Transmax Dex III Multivehicle

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Uporaba

Castrol Transmax Dex III Multivehicle je primeren za uporabo v vseh avtomatskih menjalnikih General Motors pred l.2005 in za Ford avtomatske menjalnike med letoma 1983 in 1996, pri katerih je predpisana tekočina Dexron ® (II ali III) ali Mercon. Ta izdelek je tudi primeren za uporabo Allison-ovih menjalnikih za gospodarska vozila  TES 389 in za vse ostale evropske proizvajalce avtomatskih menjalnikov za gospodarska vozila.

Transmax Dex III Multivehicle se lahko uporablja tudi za sisteme servo volanov. Opomba: Ni primeren za uporabo, kjer se zahteva MERCON ® V, MERCON ® SP ali DEXRON ®.PoslušajteFonetično

#### Slovar - Ogled podrobnega slovarja

Transmax Dex III Multivehicle v celoti nadomešča proizvod ATF TQ DIII.

Glavne prednosti

- Širok spekter uporabe, ki je potrjen s strani večine proizvajalcev.

- Odlična toplotna stabilnost in oksidacijska odpornost zagotavljata izredno zaščito proti koroziji in obrabi, ter podaljšujeta živlejensko dobo komponentam.

- Optimalno trenje omogoča nemoteno in učinkovito prestavljanje.

- Visok indeks viskoznosti omogoča stabilnost v širokem temperaturnem območju uporabe, ter učinkovito zaščiti menjalnik in delovanje servo volanskih sistemih.

Fonetično

#### Slovar - Ogled podrobnega slovarja

Specifikacije

Allison C4

Allison TES 389

Ford Mercon

GM Dextron IIIH

Man 339 Z1, V1

MB-Approval 236.9

Voith H55.6335.xx

Volvo 97340

Volvo 97341

ZF TE-ML 04D, 14A, 17C

Shranjevanje

Vsa embalaža naj bo shranjena na suhem. Kjer je zunanje hranjenje sodov neizogibno naj ti ležijo vodoravno, da se izognete vdiranju vode v sod in bledenju etikete, ki na sodu označuje proizvod.

_________________________________________________________________________________

Zdravje, varnost in okolje

Napotki za zdravje, varnost in okolje so opisani v varnostnem listu. Varnostni list podaja potencialne nevarnosti, varnostne ukrepe in prvo pomoč skupaj z morebitnimi vplivi na okolje, ter podatke kako se rabljen proizvod uniči.

Proizvod se ne sme hraniti ne temperaturi višji od 60C° in ne sme biti izpostavljen soncu ali zmrzali.

Podjetje BP ne prevzema odgovornosti, če se proizvod uporablja v druge namene kot je določeno ali v neskladju z zahtevanimi varnostnimi predpisi. Pred uporabo proizvoda v druge namene je potrebno kontaktirati lokalnega predstavnika BP-ja.

Kemijske in fizikalne lastnosti

Metoda				 Enota 		Vrednost

Density @ 15C, Relative 			ASTM D4052 			g/ml		0.859

Colour 					ASTM D1500 			- 		Red

Viscosity, Kinematic 100C 		ASTM D445 			mm²/s 		7.2

Pour Point 				ASTM D97			 °C 		-46

Viscosity, Brookfield @ -40C 		ASTM D2983 			mPa.s (cP) 	16500

Viscosity, Kinematic 40C 			STM D445 			mm²/s 		35

Viscosity Index 				ASTM D2270 			None 		175

Flash Point, COC 			TM D92				°C		216

_____________________________________________________________________________________________________________________

Navedene so okvirne vrednosti in ne predstavljajo podrobnejšega opisa izdelka.

Ta tehnični list in informacije na njem se smatrajo za točne na dan tiskanja tega dokumenta. Vsebina dokumenta ne predstavlja osnove za garancijske ali reklamacijske zahtevke.

Naloga uporabika je uporabljati proizvod v skladu z vsemi varnostnimi zahtevami in zakoni, ki jih določa državna zakonodaja. Nobena izjava na tem dokumentu se ne sme tolmačiti kot dovoljenje, priporočilo ali odobritev za uporabo izdelka brez veljavne licence.

Uvoznik za Slovenijo: Castrol Slovenija d.o.o. ; Bravničarjeva 13; 1000 Ljubljana ; Telefon: +386 1 51 36 200; Fax: +386 1 51 36 210

Datum zadnje spremembe:07/03/2011