Datum izdaje: 30 AVG 2001

Datum tiskanja: 28 AVG 2003

VARNOSTNI  LIST

IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime PERMA POXY 5 MIN GEN PURPOSE EPOXY-EPOXY RESIN (5 MINUTNO TEKOČE LEPILO ZA SPLOŠNO UPORABO-EPOKSI SMOLA) Kataloška številka: 84101 UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA lepilo PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| Kemično ime | % (w/w) | EC št. CAS št. Indeks št. | Črkovni znak | R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Epoxi smola | 100 | 25085-99-8 | Ni podatkov | Ni podatkov |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Ni podatkov. Vdihavanje: Proizvod ni toksičen pri vdihavanju. Stik s kožo: Draži kožo. Daljši ali ponavljajoč stik s kožo lahko povzroči alergično reakcijo. Stik z očmi: Draži oči, vendar ne poškoduje očesnega tkiva.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Ne pričakujejo se škodljivi učinki. Če se pojavi draženje, poiščite zdravniško pomoč. Vdihavanje: Vdihavanje hlapov pri normalnih pogojih ne predstavlja problema. Če se pojavi draženje poiščite zdravniško pomoč. Stik s kožo: Odstranite onesnaženo obleko. Takoj sperite kožo z milom in vodo. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: 252°C Sredstva za gašenje: CO2 ali suha kemična sredstva, pena Posebne nevarnosti: Vodni sprej uporabljajte za hlajenje ognju izpostavljenih posod. Posebna varovalna oprema: Gasilci naj nosijo dihalne aparate. Nevarni produkti izgorevanja: CO

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Prezračite prostor pri večjih razlitjih. Okoljevarstveni ukrepi: Preprečite razlitje v kanalizacijo ali vodne vire. Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Poberite z vpojnim materialom in odložite v primerno in označeno posodo za odpadke.

RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Ne vdihujte hlapov segretega proizvoda. Izognite se stiku s kožo in z očmi. Skladiščenje: ni posebnih zahtev

NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: ni podatkov Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Splošno prezračevanje zadošča za normalno uporabo. Zaščita dihal: Normalno ni potrebna. Zaščita rok: Kemično odporne rokavice. Operite onesnaženo obleko pred ponovno uporabo. Zaščita oči: Varnostna očala.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: rahlo rumena tekočina z epoxi vonjem pH: n.a. Vrelišče: n.a. Plamenišče: 252(C Vnetljivost: n.a. Samovnetljivost: n.a. Eksplozivne lastnosti: n.a. Parni tlak (mmHg): n.a. Specifična teža (H20=1): 1,16 Topnost v vodi: je ni Gostota hlapov (zrak=1): težji od zraka Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): (1 Stopnja hlapnosti organskih sestavin: je ni Viskoznost: n.a.

OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Pogoji za izognitev: vlaga pri shranjevanju Nezdružljive snovi: prevelika vročina nad 65(C čez čas degradira smolo. Nevarni produkti razkroja: CO Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

TOKSIKOLOŠKI PODATKI Koža zajec 20000 mg/kg

EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Permatex, INC., ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.