Revidirana izdaja: 18.10.04

Datum tiskanja: 26.10.04

VARNOSTNI  LIST

IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime WINDSHIELD MELT DE-ICER ADDITIVE (TOPILEC LEDU ZA VETROBRANSKO STEKLO) Kataloška številka: AS-240 UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Sredstvo za odstranjevanje ledu PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| Kemično ime | % (w/w) | EC št. CAS št. Indeks št. | Črkovni znak | R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Metanol | 50-60 | 200-659-6 67-56-1 603-001-00-X | T | R39/23/24/25 |
| Propan-2-ol | 10-20 | 200-661-7 67-63-0 603-117-00-0 | F, Xi | R11-36-67 |
| Etandiol | 10-20 | 203-473-3 107-21-1 603-027-00-1 | Xn | R22 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Vsebuje metanol in etandiol. Lahko povzroči neugodje ali bolečine v trebuhu, slabost, blruhanje, omotico, utrujenost, glavobol, zameglitev vida, razdraženost, bolečine v hrbtu, zmanjšano izločanje urina, napake pri delovanju ledvic, učinke na centralni živčni sistem, vključujoč nepravilno gibanje oči, krče in komo. Učinki metanola na vid so zamegljen vid, dvojni vid, spremembe pri dojemanju barv, omejitev vidnih polj in popolna slepota. Razvijejo se lahko napake pri delovanju srca in bolezni pljuč. Zaužitju večjih količin etandiola lahko sledijo hude poškodbe ledvic, ki so lahko usodne. Znaki nezadostnega delovanja ledvic se lahko pojavijo komaj po 36 do 48 urah po zaužitju. Nekateri poročajo tudi o oslabitvi obraznih mišic, poslabšanju sluha in težavah pri požiranju med poznejšimi stadiji zastrupitve. Pri večji količini zaužitega metanola se pojavijo poškodbe jeter, ledvic in srčne mišice. Znaki in simptomi se lahko pojavijo šele 6 do 12 ur po zaužitju metanola. Tudi zmerne količine metanola lahko povzročijo metabolično acidozo. 60-200 ml metanola je smrtna doza za večino odraslih. Zaužitje tako majhne količine, kot je 10 ml, lahko povzroči slepoto. Vdihavanje: Lahko povzroči draženje nosu in grla, še posebej megla. Pri visokih koncentracijah hlapov se lahko pojavijo slabost, bruhanje, glavobol, omotica, utrujenost, mravljinci, odrevenelost in zbadajoče bolečine v dlaneh in rokah ter motnje vida. Stik s kožo: Daljši stik s kožo lahko povzroči rdečico in izsuševanje kože ter vpijanje nevarnih količin metanola. Stik z očmi: Tekočina, hlapi ali megla lahko povzročijo neugodje v očeh, spremljajo ga rdečica ali vnetje očesne veznice. Ne predvideva se resna poškodba roženice. Kronična obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Daljše ali ponavljajoče vdihavanje lahko vpliva na centralni živčni sistem, vključno s slabostjo, bruhanjem, glavobolom, zvonenjem v ušesih, omotico, vrtoglavico, zamegljenim in dvojnim vidom. Daljša prekomerna izpostavljenost pri stopnjah 800-1000 ml/m3 lahko povzroči hude poškodbe oči. Podaljšan ali ponavljajoči stik s kožo lahko povzroči senzibilizacijo kože in dermatitis. Odkrili so, da etandiol povzroča napake pri rojstvu pri testnih živalih. Vpliv za človeka ni dokazan. OPOZORILO: Zaradi izsuševanja kože, lahko metanol poslabša obstoječe bolezni kože ter poslabša obstoleče bolezni jeter in/ali ledvic.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Takoj poiščite zdravniško pomoč. Nikoli ne dajajte ničesar v usta in ne povzročite bruhanja pri nezavestni ali utrujeni osebi. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če ponesrečenec ne diha več, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Poiščite zdravniško pomoč. Stik s kožo: Odstranite onesnaženo obleko. Takoj sperite kožo z milom in vodo. Če se pojavi draženje in ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Stik z očmi: Izpostavljene oči takoj izpirajte z velikimi količinami tekoče vode minimalno 15 min. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. PRIPOMBA ZDRAVNIKU: Če je klinično indicirano, mora biti želodec pazljivo izpraznjen, da ne povzroči aspiracije. Resni potencialni učinek je aspiracijska pljučnica, ki lahko vodi k ne-kardiološki bolezni pljuč. Pacienta je potrebno opazovati zaradi znakov poškodbe pljuč, če sumimo aspiracijo. Kombinacija motenj vida, metabolična acedoza in osmolska luknja so znaki zastrupitve z metanolom. Etanol je protistrup in zgodnje dovajanje lahko prepreči nastajanje toksičnih metabolizmov metanola. Pri zaužitju povzroča etandiol poškodbe ledvic in metabolično acedozo. Kombinacija metabolične acedoze, osmolska luknja in oksalni kristali v urinu so znaki zastrupitve z etandiolom. Etanol je protistrup in zgodnje dovajanje lahko prepreči nastajanje nefrotoksičnih metabolizmov etandiola v jetrih. Cilj je, da čim prej dosežemo in obdržimo stopnjo etanola v krvi (približno 100 mg/dl). Priporoča se intravenozno dovajanje etanola. Redno je treba kontrolirati doze etanola v krvi. Zahteva se lahko hemodializa. 4-metilpirazol (Antizole (R) ali Fomepizole), potencialna zaviralna snov pri alkoholni dehidrogenezi, se uporablja pri zdravljenju za zmanjšanje metaboličnih posledic pri zastrupitvi z metanolom ali etandiolom. Ta protistrup je priznala F.D.A. in je zamenjal etanol pri zdravljenju zastrupitve z etandiolom. Bolezni pljuč z hipoksio so se pojavili v veliko primerih zastrupitve z etandiolom. Priporoča se pomoč pri dihanju. V poznejših stadijih zastrupitve z zaužitim etandiolom se lahko pojavi vpletenost živčevja, še posebej sedmega, osmega in devetega mejnega živca, ki se kaže kot obrazna paraliza, poslabšanje sluha in disphagia.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: 17°C Sredstva za gašenje: Uporabite vodno meglo, CO2, alkoholno peno ali suha kemična sredstva. Ohladite ognju izpostavljene posode z vodo. Posebne nevarnosti: Vnetljiva tekočina. Mešanice metanola in vode gorijo, razen če so močno razredčene. Ogenj je pri dnevni svetlobi neviden. Hlapi so težji od zraka in lahkopotujejo po površinah do oddaljenih vnetljivih virov in ponovno zagorijo. Posebna varovalna oprema: Gasilci naj nosijo dihalne aparate in popolno zaščitno opremo na področjih, kjer so uporabljene ali skladiščene kemikalije. Nevarni produkti izgorevanja: Pri gorenju lahko nastajajo CO in CO2.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Odstranite vse vire vžiga. Prezračite področje. Nosite primerna zaščitna oblačila in opremo. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Poberite z vpojnim materialom in odložite v primerno in označeno posodo za odpadke.

RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: NEVARNO: Smrtno nevarno ali povzroča slepoto pri požiranju! Ne zaužijte. Preprečite stik z očmi in s kožo. Preprečite vdihavanje hlapov in megle. Uporabljajte ob zadostnem prezračevanju. Po uporabi operite izpostavljeno kožo temeljito z milom in vodo. Ne približevati vročini, iskricam, odprtemu ognju in vsem drugim virom vžiga. Ne kadite med uporabo. Skladiščenje: Shranjujte pod temperaturo 49°C. Shranjujte v hladnih, dobro prezračevanih prostorih.

NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Metanol 200 ml/m3 TWA OSHA PEL 200 ml/m3 TWA ACGIH MDK koža 250 ml/m3 STEL ACGIH MDK Propan-2-ol 400 ml/m3 TWA OSHA PEL 400 ml/m3 TWA ACGIH MDK koža 500 ml/m3 STEL ACGIH MDK Etandiol Ni dokazan – OSHA PEL 100 mg/m3 zgornja meja ACGIH MDK Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Splošno prezračevanje zadošča za normalno uporabo. Zaščita dihal: Ni potrebna pri delu pod normalnimi pogoji. Pri delu, kjer je MDK presežena, je potrebno uporabiti predpisano masko za obraz. Zaščita rok: Ni potrebna. Pri daljši izpostavljenosti uporabljajte kemično odporne rokavice. Zaščita oči: Ni potrebna. Pri daljši izpostavljenosti uporabljajte zaščitna očala.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: jasna, prozorna tekočina z alkoholnim vonjem. pH: 7,5 Vrelišče: 73°C Plamenišče: 17°C Ledišče: <-51°C Vnetljivost: vnetljivo Samovnetljivost: n.a. Eksplozivne lastnosti: Spodnja eksplozivna meja: 2.0 (Propan-2-ol) Zgornja eksplozivna meja: 36% (metanol) Parni tlak (mmHg): n.a. Specifična teža (H20=1): 0,87 Topnost v vodi: 100% Gostota hlapov (zrak=1): >1 Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): >1 Procent izhlapevanja: 83% Viskoznost: kot voda

OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Pogoji za izognitev: Izogibajte se vročini, iskricam, plamenom in vsem drugim virom vžiga Nezdružljive snovi: Močne baze, močne kisline, močni oksidanti, materiali, ki regirajo z ogljikovodikovimi sestavinami. Nevarni produkti razkroja: CO, CO2 Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

TOKSIKOLOŠKI PODATKI Metanol: LD50 oralno podgana: 9100 mg/kg LD50 koža zajec: 15940 mg/kg LC50 vdihavanje podgana: 145000 ml/m3/ 1 uro Etandiol: LD50 oralno podgana: 4700 mg/kg LD50 koža zajec: 9530 mg/kg Propan-2-ol: LD50 oralno podgana: 5045 mg/kg LD50 koža zajec: 12800 mg/kg LC50 vdihavanje podgana: 16000 ml/m3/8 ur

EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Metanol: TLM 96: >1000 ml/m3 Etandiol: LC50 zlata ribica: 5000 mg/L/ 24 ur pri 20°C statični pogoji Prag toksičnosti (test zaviranja deljenja celic): Bakterijski (Pseudomonas putida): 10000 mg/l Protozoa (Entosiphon sulcatum in Uronema parduczi Chaton-Lwoff): >10000 mg/l Alge (Mirocystis aeruginosa): 2000 mg/l Zelene alge (Scenedesmus quandricauda): 10000 mg/l

ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

TRANSPORTNI PODATKI Ime za transport: potrošniško blago Razred: razred 3,2 (6,1) U.N. štev.: 1992 Pakirna skupina: II IMDG št.: 3232 Nalepka razredne razvrstitve: Vnetljiva tekočina/strupeno Plamenišče: 17°C Onesnaževalec morja: Ne.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Simbol: T Strupeno Stavki R: R39/23/24/25 Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju. Stavki S: S1/2 Hraniti zaklenjeno in izven dosega otrok. S7 Hraniti v tesno zaprti posodi. S36/37 Draži oči in dihala. S45 Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati etiketo. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Prestone Products Corporation, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.