Datum tiskanja: 25.08.04                                                                                    Datum izdaje: 27.8.2003

# VARNOSTNI  LIST

IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime CYCLO® FUEL INJECTOR AND CARB CLEANER (ČISTILEC INJEKTORJEV IN VPLINJAČA) Kataloška številka: C-41 UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Čistilo za injektorje in vplinjač. PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

| SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH |
| --- |
| Kemično ime | % (w/w) | EC št. CAS št. Indeks št. | Črkovni znak | R stavki |
| Solvent – nafta (zemeljsko olje), srednja alifatska frakcija | 85 – 95 | 265-191-7 64742-88-7 649-405-00-X | Xn | R65 |
| 2-butoksietanol | 1 – 10 | 203-905-0 111-76-2 603-014-00-0 | Xn | R20/21/22-36/38 |
| Dodatki | 1 – 10 | Mešanica | Ni podatkov | Ni podatkov |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH Obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Strupenost je relativno nizka. Obstaja nevarnost aspiracije v pljuča. Pri zaužitju velikih količin se lahko pojavi manjše gastrointestinalno neugodje, driska, glavobol in depresija živšnega sistema. Majhne količine lahko povzročijo draženje in drisko. Stik s kožo: Dražilno. Stik z očmi: Dražilno. Vdihavanje: Majhna nevarnost. Meglice z vsebnostjo nevarnih sestavin nad mejno vrednostjo izpostavljenosti lahko povzročijo nastanek kemične pljučnice.

UKREPI ZA PRVO POMOČ Nujni medicinsko preverjeni in zanesljivi ukrepi pri: Zaužitju: Ne izzivati bruhanja. Proizvod vsebuje naftne derivate. Poiščite takojšnjo zdravniško pomoč. Stiku s kožo: Nemudoma odstranite onesnaženo obleko in spirajte onesnaženo kožo z milom in vodo najmanj 15 minut. Vdihavanju: Takoj prenesite žrtev na svež zrak. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če dihanje preneha, nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Poiščite takojšnjo zdravniško pomoč. Stiku z očmi: Spirajte oči z obilo mlačne vode najmanj 15 minut in izmenično dvigajte veki. Takoj poiščite zdravniško pomoč.

UKREPI OB POŽARU Plamenišče: 51,7oC (T.C.C.) Zg.eksplozivna meja: 7.0 Sp. eksplozivna meja: 0.8 Primerna sredstva za gašenje: Pena, ogljikov dioksid, vodna megla in suhe kemikalije. Sredstva za gašenje, ki ne smejo biti uporabljena: Niso znana. Posebna gasilska procedura: Nosite za požar atestirane dihalne maske in drugo zaščitno opremo, odporno na kemikalije. Navedba posebnih nevarnosti: Voda lahko povzroči penjenje.

UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH Okoljevarstveni ukrepi: Preden pričnete z odstranjevanjem oz. z čiščenjem odpadkov preglejte vse ostale informacije o nevarnosti tega izdelka. Zadržite razlitje z nevnetljivim absorbcijskim materijalom. Ne dovolite, da proizvod prodre v kanalizacijo, v katerekoli druge vode ali zemljo. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Odstranite izvore vročine in ognja in zagotovite primerno prezračevanje. Pri majhnih razlitjih pobrišite z nedelujočimi, nevnetljivimi absorbcijski materijali, kot so npr. pesek in drugi. Pri večjih razlitjih omejite razlitje in ga premestite v varne kontejnerje.

RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Proizvod je vnetljiv, zato ravnajte z njim primerno temu. Ne kaditi. Primerni materiali za posode: Brez posebnosti. Skladiščenje: Proizvod je vnetljiv. Shranjujte ga proč od izvorov vžiga, oksidacijskih materijalov in kislin. Hranite v prostoru, opremljenem z avtomatskimi razpršilci ali protipožarnim sistemom. Izpraznite posode, ki vsebujejo usedline proizvoda, ker lahko domnevate, da imajo prazne posode enak nevarni potencijal kot polne. Ozemljite in povežite vso opremo, kadar prenašate iz enega nosilca na drugega.

NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: 2 Butoksietanol 50 ml/m3 PEL 240 mg/m3 PEL Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Zmanjšajte izpostavitev pred hlapi z vzpostavitvijo primerne ventilacije in tako zadržite MDK pod kritično mejo. V omejenih področjih je priporočljiva mehanska ventilacija, drugače zadostuje lokalni izpust. Zaščita dihal: Uporabljajte odobren respirator za organske hlape ali meglico na področjih, kjer so mejne vrednosti izpostavitve presežene. Zaščita rok/kože: Rokavice in obleka, oboje odporno na raztopino, v kolikor je to potrebno. Zaščita oči: Uporabite na škropljenje odporna, kemijska očala ali primeren respirator za cel obraz. Varovanje zdravja na delovnem mestu: Upoštevajte lastnosti proizvoda iz ostalih točk varnostnega lista in uporabite običajno higijensko prakso.

FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI Splošni podatki Izgled in vonj: Tekočina jantarjeve barve. Podatki, pomembni za zdravje, varnost in okolje PH: n.a. Vrelišče: >95ºC Tališče: n.a. Plamenišče: 51,7oC Vnetljivost: vnetljivo Samovnetljivost: n.a. Eksplozivne lastnosti: Spodnja eksplozivna meja: 0.8 Zgornja eksplozivna meja: 7.0 Oksidativne lastnosti: n.a. Parni tlak: n.a. Topnost v vodi: zanemarljivo majhna Gostota hlapov (zrak=1): <1.0 Stopnja hlapnosti organskih sestavin: <5.0% Specifična teža (H2O=1) : 0,830 % Izhlapljivost po teži: 100%

OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: Stabilno. Nezdružljive snovi: Vročina, odprt ogenj, izvori vžiga. Močni oksidatorji. Nevarni produkti razkroja: Ogljikov monoksid pri pretiranem pregrevanju in/ali nepopolnem izgorevanju. Nevarna polimerizacija se ne pojavlja.

TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni akutne toksične vrednosti na razpolago.

EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksioloških podatkov na razpolago.

ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

TRANSPORTNI PODATKI Kemijska imena: nevarne snovi v omejenih količinah Razred: razred 3.3 U.N. štev.: 1268 Pakirna skupina: lll. IMDG št.: 3375 Nalepka razredne razvrstitve: 3 Plamenišče: 51,7ºC Onesnaževalec morja: Ne.

ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Simbol: Xn Zdravju škodljivo Stavki R: R10 Vnetljivo. R65 Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč. Stavki S: S2 Hraniti izven dosega otrok. S62 Po zaužitju ne izzivati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Cyclo Industries LLC, ZDA. Kljub temu, da naše podjetje Tri-Continental,INC. d.o.o. verjame, da so vsi ti navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi vnaprej zavračamo vso odgovornost za zanesljivost teh podatkov. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.