Datum tiskanja: 31.08.04                                                                                                                   Datum izdaje: 10.7. 2003

VARNOSTNI  LIST

IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime STEERSEAL (SPECIALNI TESNILEC ZA KRMILNI SISTEM) Kataloška številka: M17-12 UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Sredstvo za tesnenje krmilnega sistema PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| Kemično ime | % (w/w) | EC št. CAS št. Indeks št. | Črkovni znak | R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Solvent-nafta (zemeljsko olje), lahka aromatska | 10-30 | 265-199-0 64742-95-6 649-356-00-4 | Xn | R65 |
| Destilati (zemeljsko olje), težka naftenska frakcija, obdelana z vodikom | 40-70 | 265-155-0 64742-52-5 649-465-00-7 | T | R45 |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Škodljivo ali smrtno nevarno pri zaužitju. Povzroči lahko slabost ali želodčne krče. Vdihavanje: Draži sluznico.Ponavljajoč stik lahko povzroči omamljenost. Stik s kožo: Draži. Razmasti kožo, povzroči lahko vnetje. Stik z očmi: Draži. Dolgotrajen stik lahko povzroči vnetje očesne veznice.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: NE IZZOVITE BRUHANJA.Takoj poiščite zdravniško pomoč. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak ter pokličite zdravniško pomoč. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če se pojavijo težave pri dihanju poiščite zdravniško pomoč. Stik s kožo: Temeljito sperite kožo z milom in vodo. Če draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Operite onesnaženo obleko pred ponovno uporabo. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut, medtem dvigujte veke. Takoj poiščite zdravniško pomoč. Opozorilo: Bruhanje in posledična aspiracija v pljuča lahko povzroči kemično pljučnico in pljučni edem, kar je potencialno smrtno nevarno.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: 60°C Sredstva za gašenje: vodna megla, pena, CO2 ali suha kemična sredstva Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: Močan curek vode lahko razširi ogenj. Posebne nevarnosti: Ohladite ognju izpostavljene posode. Zaprte posode lahko počijo in izpustijo nastanejo dražilne hlape. Akumulacija hlapov lahko zagori ali eksplodira pri vžigu. Posoda je pod tlakom, pri povišanih temperaturah lahko poči ali eksplodira. Močno reagira s kislinami. Posebna varovalna oprema: Gasilci naj nosijo dihalne aparate in popolno zaščitno opremo. Nevarni produkti izgorevanja: gost dim, jedki hlapi in dim, strupeni akrilonitril, korozivna klorovodikova kislina, strupeni hlapi fosgena

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Odstranite vse vire vžiga. Nosite primerna zaščitna oblačila in opremo. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Preprečite izlitje v vodna območja in kanalizacijo, če se to zgodi, obvestite pristojne organe. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Poberite z vpojnim materialom (pesek, žagovina, krpe ipd.) in odložite v primerno in označeno posodo za odpadke. Če je mogoče posesajte polito tekočino z uporabo posebnega sesalnika.

RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Uporabljajte ob primernem prezračevanju in primerni zaščitni opremi. Skladiščenje: Hranite v hladnem prostoru pod 50(C, proč od kislin, virov vžiga, oksidantov.

NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Solvent-nafta (zemeljsko olje), lahka aromatska 25 ml/m3 ACGIH MDK Destilati (zemeljsko olje), težka naftenska frakcija, obdelana z vodikom 5 mg/m³ ACGIH in OSHA Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Splošno prezračevanje zadošča pri normalni uporabi. Zaščita dihal: Pri delu, kjer je MDK presežena, je potrebno uporabiti predpisano masko za obraz. Zaščita rok: Ni potrebna. Pri dolgotrajni ali ponavljajoči izpostavljenosti uporabljajte varnostne rokavice. Zaščita oči: Ni potrebna. Pri dolgotrajni ali ponavljajoči izpostavljenosti uporabljajte zaščitna očala.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: rumeno-rjava tekočina z vonjem po nafti pH: n.a. Vrelišče: >177(C Plamenišče: 60°C Tališče: n.a. Vnetljivost: n.a. Eksplozivne lastnosti: n.a. Parni tlak (mmHg): n.a. Specifična teža (H20=1): 0,915 Topnost v vodi: netopno Topnost v topilu: topno Gostota hlapov (zrak=1): n.a. Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): n.a. Stopnja hlapnosti po teži: 50% Viskoznost: n.a.

OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Pogoji za izognitev: visoke temperature in ogenj Nezdružljive snovi: oksidanti in kisline Nevarni produkti razkroja: CO, CO2, in jedek dim Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Simbol: Xn Zdravju škodljivo Stavki R: R65 Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč. Stavki S: S2 Hraniti izven dosega otrok. S62 Po zaužitju ne izzvati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali Etiketo. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Radiator Speciality Company, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.