Datum tiskanja:	02.08.04                                                                                                         Datum izdaje: 5.8.2003

# VARNOSTNI  LIST

IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime CARB-MEDIC (Čistilo za uplinjač) Kataloška številka: M48-14H UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Čistilo za uplinjač. PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

| SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH |
| --- |
| Kemično ime | % (w/w) | EC št. CAS št. Indeks št. | Črkovni znak | R stavki |
| Diklorometan | 15–40 | 200-838-9 75-09-2 602-004-00-3 | Xn | R40 |
| Metanol | 15-40 | 200-659-6 67-56-1 603-001-00-X | Xn | R20/21/22-68/20/21/22 |
| Propan | 10-30 | 200-827-9 74-98-6 601-003-00-5 | F+ | R12 |
| Toluen | 30-60 | 203-625-9 108-88-3 601-021-00-3 | Xn | R20 |

UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH Obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: lahko povzroči slepoto. Povzroča draženje, omamljenost ter poškodbo ledvic in jeter. Stik s kožo: Proizvod lahko povzroči draženje zaradi izsušitve kože. Stik z očmi: Direktno pršenje v oči ali hlapi dražijo in lahko poškodujejo oči. Vdihavanje: Visoke koncentracije hlapov lahko dražijo nos in grlo in povzročajo simptome zastrupitve kot omotico, slabost, glavobol ali slabo prebavo. Drugo: Proizvod lahko poslabša prej obstoječe kardiovaskularne bolezni.

UKREPI ZA PRVO POMOČ Zaužitje: NE IZZOVITE BRUHANJA! Takoj poiščite zdravniško pomoč. Stik s kožo: temeljito spirajte z vodo in milom. V kolikor da draženje ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Operite onesnažena oblačila pred ponovno uporabo. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak. Če se pojavijo motnje pri dihanju, oskrbite osebo s kisikom. Če oseba ne diha več, ji nudite prvo pomoč z umetnim dihanjem. Stik z očmi: Spirajte oči z vodo najmanj 15 minut in pri tem dvigujte veke. Takoj poiščite zdravniško pomoč.

UKREPI OB POŽARU Plamenišče: <-18oC Primerna sredstva za gašenje: pena, suhe kemikalije, ogljikov dioksid, vodna megla Sredstva za gašenje, ki ne smejo biti uporabljena: Niso znana. Posebna varovalna oprema: Gasilci naj nosijo dihalne aparate in zaščitno obleko. Posebne nevarnosti: Pri temperaturah nad 50 oC lahko posode počijo, prelomijo, eksplodirajo. Posoda je pod tlakom. Ne uporabljajte v bližini ognja, isker, plamena. Hlapi so lahko nevarni v slabo prezračevanih prostorih. Nastane lahko korozivna klorovodikova kislina ali strupeni hlapi fosgena.

UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH Osebni varnostni ukrepi: Odstranite vse vire vžiga. Osebe brez zaščitne opreme ne smejo vstopiti na področje razlitja. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Preprečite razlitje v vodne poti in kanalizacijo. Ob razlitju obvestite pristojne organe. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Poberite razlito vsebino z absorbcijskim materialom (pesek, žagovina, krpe) in jo odvrzite v skladu z zakonom za kemikalije.

RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Uporabljajte z primerno ventilacijo in primerno zaščitno opremo. Embalaže ne prebadajte, zažigajte ali kako drugače poškodujte. Izpostavljenost temperaturam nad 50 oC lahko posode počijo, prelomijo, eksplodirajo. Kontaktne leče lahko povzročijo nadaljno škodo v primeru brizganja v oči. Skladiščenje: Hranite izven dosega otrok in živali.

NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: MDK: ACGIH OSHA Diklorometan 50 ml/m3 25 ml/m3 Metanol 200 ml/m3 200 ml/m3 Toluen 100 ml/m3 100 ml/m3 Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Uporabljajte ob primerni ventilaciji. Izognite se vdihavanju hlapov. Zaščita dihal: Pri izpostavljenosti vrednostim nad predpisano MDK uporabljajte dihalni aparat. Zaščita rok/kože: Pri dolgotrajni izpostavljenosti uporabljajte zaščitne rokavice in oblačila. Zaščita oči: Pri dolgotrajni izpostavljenosti uporabljajte varnostna očala.

FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI Splošni podatki Izgled in vonj: Brezbarvna tekočina z vonjem po topilu. Podatki, pomembni za zdravje, varnost in okolje PH: n.a. Vrelišče: 114oC Tališče: n.a. Plamenišče: <-18oC Vnetljivost: vnetljivo Samovnetljivost: n.a. Eksplozivne lastnosti: spodnja eksplozivna meja: 1% zgornja eksplozivna meja: 36,5% Parni tlak: 355 mmHg Topnost v vodi: n.a. Topnost v raztopinah: popolno Gostota hlapov (zrak=1): >1 Specifična teža (H2O=1) 0,84 % Izhlapljivost po teži: 100%

OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno. Nezdružljive snovi: oksidanti, močne alkalije, močne kisline, amini, reaktivne kovine kot aluminij in magnezij. Nevarni produkti razkroja: CO, CO2, klor, klorovodik, fosgen in različni ogljikovodiki. Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila.

TOKSIKOLOŠKI PODATKI Laboratorijske živali izpostavljene visokim količinam metilen klorida v življenjski dobi so dobile raka. Ni dokazov, da snov povzroča raka pri ljudeh.

EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksioloških podatkov na razpolago.

ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

TRANSPORTNI PODATKI Razred 2 Aerosol

ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Simbol: F+ Zelo lahko vnetljivo Xn Zdravju škodljivo Stavki R: R68/20/21/22 Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju. Stavki S: S2 Hraniti izven dosega otrok. S24/25 Preprečiti stik s kožo in z očmi. S45 Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati etiketo. Ne pršiti v odprt plamen ali žareče telo. Hraniti ločeno od virov vžiga – ne kaditi. Posoda je pod tlakom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperaturam, višjim od 50 oC. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Radiator Speciality, Company, ZDA. Kljub temu, da naše podjetje Tri-Continental,INC. d.o.o. verjame, da so vsi ti navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi vnaprej zavračamo vso odgovornost za zanesljivost teh podatkov. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.